## Slide 1
Mục tiêu
    Thông tin cơ bản các thành phần điện tử
    Những lưu ý an toàn khi sử dụng
    Thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật
    Nắm được những thành phần điện tử của bộ kit
    Biết sử dụng các thiết bị an toàn
    Sử dụng bộ kit để xây dựng robot
Tổng quan điều khiển và điện tử
Nôi dung

## Slide 2
Nguồn cấp năng lượng
Pin Lipo 3s 11.1V 2600 mAh
  Điện áp : 11.1V
  Dung lượng : 2.6 Ah
  Dòng xả tối đa : 91 A (35c)
  Trọng lượng : 210 g
  Kích thước : 120x34x25mm
Thiết bị đi kèm
Đo điện áp pin
Sạc pin

## Slide 3
Nguồn cấp năng lượng
Lưu ý quan trọng khi sử dụng pin lipo 3s
  Nên để ý pin khi pin đang đang sạc, rút pin khi sạc đầy.
  Không nên dùng pin khi điện áp dưới 11V
  Không xả pin ở dòng điện quá cao (>91 A)
  Cắm đúng cực âm dương của pin khi sạc và sử dụng với các thiết bị
  Sử dụng và lưu trữ pin ở nơi có nhiệt độ thấp, tránh nhiệt độ cao (>60 độ C).
  KHÔNG chạm 2 điện cực của pin gây chập cháy.
  KHÔNG dùng vật sắc nhọn, chọc, đâm thủng
  KHÔNG cắm Jack sạc 4 chân của Pin (khoanh tròn như hình bên) vào Mạch Makerbot BANHMI

## Slide 4
Động cơ
Động cơ DC
Động cơ 12V 300RPM
Động cơ 12V 30RPM
Động cơ 12V 180RPM
Loại động cơ: động cơ giảm tốc 555

## Slide 5
Động cơ
Động cơ Servo MG996R
• Điện áp: 4.8 V a 7.2 V • Dòng hoạt động: 500 mA – 900 mA • Dòng kẹt: 2.5 A (6V) • thiết kế sử sụng vòng bi và bánh rang kim loại • Nhiệt độ hoạt động: 0 ºC – 55 ºC

## Slide 6
Tay điều khiển
Tay điều khiển PS2 không dây
  Chuẩn giao tiếp SPI
  Tần số : 2.4GHz
  Điện áp nguồn và logic: 3.3V
  Khoảng cách tối đa 10m
  Pin 2xAAA
  Bao gồm 2 joystick analog, 14 Nút chức năng điều khiển

## Slide 7
MakerBot BANHMI
Kit phát triển phần cứng mã nguồn mở
  Hướng tới phát triển robot và xe tự hành
  Có thể kết nối với Raspberry và Shield của Arduino Uno
  Hỗ trợ điều khiển lên đến 10 động cơ độc lập (4 DC,6 servo)
  Hỗ trợ các chuẩn kết nối không dây: WIFI, Bluetooth (truyền dữ liệu và điều khiển)
  Hỗ trợ mở rộng cảm biến, thiết bị với:, Uart, I2C
  Thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận
  Thiết kế dành cho dự án mã nguồn mở VIA( Vietnam Autonomus ) https://via.makerviet.org/vi/

## Slide 8
MakerBot BANHMI
Thành phần chính mạch Makerbot BANHMI
Mạch công suất
Mạch điều khiển

## Slide 9
MakerBot BANHMI
HÌnh ảnh MakerBot BANHMI

## Slide 10
MakerBot BANHMI
Mạch công suất Makerbot BANHMI
  Mạch điều khiển hệ thống động, cơ cảm biển
  Có khả năng kết nối truyền dữ liệu qua WIFI, BLE
  Nhỏ gọn, có header tương thích với Raspberry PI
  Tương thích ngược với Arduino UNO shield
  Ngoài ra, 1 cổng UART, 1 cổng I2C mở rộng
  4 đầu ra động cơ DC 5v , 6 đầu ra động cơ Servo 5-7V
  1 cổng I2C, 1 cổng SPI
  Header mở rộng 6 chân GPIO
Mạch điều khiển Makerbot BANHMI

## Slide 11
MakerBot BANHMI

## Slide 12
MakerBot BANHMI
Cấu Hình chi tiết
  Khối điều khiển
  ESP32 @ 2x240Mhz,8 MB flash,8MB Psram, 34 GPIOs, built in WIFI,Bluetooth
  IMU: 6DOF MPU6050
  RTC: DS1307
  Khối công suất
  PWM: PCA9685
  H-bridge: TA6586/RZ7886
  6 Ports Servo, 4 Ports DC

## Slide 13
MakerBot BANHMI
Lưu ý quan trọng khi sử dụng Makerbot BANHMI
  Nên sử dụng dây cáp micoUSB có chất lượng tốt
  Không nên cắm mạch makerbot qua bộ chia USB (USB HUB)
  Nếu có thể, nên cắm mạch MakerBot vào cổng USB 3.0 để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho mạch MakerBot
  Không nên cắm ngược chiều nguồn điện cho mạch công suất Makerbot
  Không cắm nguồn điện trực tiếp vào chân IO của mạch Makerbot, hay bất cứ connector nào không phục vụ cho việc cấp nguồn
  Không cắm các thiết bị chưa rõ tương thích chân vào mạch makerbot.
  Tuyệt đối không cắm pin vào connector 4 chân hoặc 6 chân trên mạch công suất