## Slide 1
Mục tiêu
    Thông tin lập trình Makerbot BANHMI
    Những lưu ý khi sử dụng Makerbot BANHMI
    Bài Quizz 30’ cho các thí sinh tham dự
    Nắm được cách sử dụng Makerbot BANHMI
    Biết và hiểu cách lập trình Makerbot BANHMI
    Thử sức với bài QUIZZ Test
Làm quen với Makerbot BANHMI
Nôi dung

## Slide 2
MakerBot BANHMI
Kit phát triển phần cứng mã nguồn mở
  Hướng tới phát triển robot và xe tự hành
  Có thể kết nối với Raspberry và Shield của Arduino Uno
  Hỗ trợ điều khiển lên đến 10 động cơ độc lập (4 DC,6 servo)
  Hỗ trợ các chuẩn kết nối không dây: WIFI, Bluetooth (truyền dữ liệu và điều khiển)
  Hỗ trợ mở rộng cảm biến, thiết bị với:, Uart, I2C
  Thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận
  Thiết kế dành cho dự án mã nguồn mở VIA( Vietnam Autonomus ) https://via.makerviet.org/vi/

## Slide 3
MakerBot BANHMI
Thành phần chính mạch Makerbot BANHMI
Mạch công suất
Mạch điều khiển

## Slide 4
MakerBot BANHMI
HÌnh ảnh MakerBot BANHMI

## Slide 5
MakerBot BANHMI

## Slide 6
MakerBot BANHMI
Mạch công suất Makerbot BANHMI
  Mạch điều khiển hệ thống động, cơ cảm biển
  Có khả năng kết nối truyền dữ liệu qua WIFI, BLE
  Nhỏ gọn, có header tương thích với Raspberry PI
  Tương thích ngược với Arduino UNO shield
  Ngoài ra, 1 cổng UART, 1 cổng I2C mở rộng
  4 đầu ra động cơ DC 5v , 6 đầu ra động cơ Servo 5-7V
  1 cổng I2C, 1 cổng SPI
  Header mở rộng 6 chân GPIO
Mạch điều khiển Makerbot BANHMI

## Slide 7
MakerBot BANHMI
Cấu Hình chi tiết
  Khối điều khiển
  ESP32 @ 2x240Mhz,8 MB flash,8MB Psram, 34 GPIOs, built in WIFI,Bluetooth
  IMU: 6DOF MPU6050
  RTC: DS1307
  Khối công suất
  PWM: PCA9685
  H-bridge: TA6586/RZ7886
  6 Ports Servo, 4 Ports DC

## Slide 8
Bắt đầu với MakerBot BANHMI

## Slide 9
MakerBot BANHMI
Lưu ý quan trọng khi sử dụng Makerbot BANHMI
  Nên sử dụng dây cáp micoUSB có chất lượng tốt
  Không nên cắm mạch makerbot qua bộ chia USB (USB HUB)
  Nếu có thể, nên cắm mạch MakerBot vào cổng USB 3.0 để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho mạch MakerBot
  Không nên cắm ngược chiều nguồn điện cho mạch công suất Makerbot
  Không cắm nguồn điện trực tiếp vào chân IO của mạch Makerbot, hay bất cứ connector nào không phục vụ cho việc cấp nguồn
  Không cắm các thiết bị chưa rõ tương thích chân vào mạch makerbot.
  Tuyệt đối không cắm pin vào connector 4 chân hoặc 6 chân trên mạch công suất

## Slide 10
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Kết nối mạch Makerbot với máy tính
  Kết nối MakerBot với máy tính qua cáp microUSB
  Lưu ý
  Mạch điều khiển động cơ tuy sáng đèn khi cắm usb nhưng chỉ động cơ chỉ hoạt động khi có nguồn 12V cắm vào mạch
  Nên sử dụng dây cáp micoUSB có chất lượng tốt
  Không nên cắm mạch makerbot qua bộ chia USB (USB HUB)
  Nếu có thể, nên cắm mạch MakerBot vào cổng USB 3.0 để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho mạch MakerBot

## Slide 11
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Kết nối mạch Makerbot với máy tính
  Khi kết nối với máy tính, máy tính sẽ tự động tiến hành cài đặt driver cho mạch MakerBot, sau khi cài đặt driver xong trên máy tính sẽ xuất hiện thiết bị Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge
  Đối với Windows
  Sau khi cài đặt driver, mach MakerBot sẽ được gán với 1 cổng COM trên máy, điền bên cạnh tên thiết bị
  ví dụ Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM 3)
  Chú ý ghi nhớ tên cổng COM này (COM3) để thuận lợi cho các bước tiếp theo

## Slide 12
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Kết nối mạch Makerbot với máy tính
Đối với Windows
Để kiểm tra lại kết nối: click chuột phải This PC->manage->Device Manager -> Port(COM&LPT)

## Slide 13
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Kết nối mạch Makerbot với máy tính
  Đối với Linux
  Có thể kiểm tra bằng lệnh lsusb và lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM*
  Đối với MacOS
  Cài đặt driver: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
  Sau khi cài driver
  Vào "System Preferences" -> "Security & Privacy"
  Ở góc dưới cửa sổ sẽ có chữ "System software from developer "SiLabs" was blocked from loading."
  Ấn nút "Allow"
  Khởi động lại Mac
  Sau khi hoàn thành Mac sẽ nhận cổng COM với tên “/dev/cu.SLAB_USBtoUART “

## Slide 14
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Kết nối mạch Makerbot với máy tính
  Lỗi có thể gặp phải
  Lỗi máy tính không nhận thiết bị, kết nối chập chờn, không ổn định sau 30s kể từ khi kết nối
  Cách khắc phục
  Đổi cáp microUSB, đổi cổng kết nối USB,
  Cắm nguồn 12v vào jack DC rồi kết nối với máy tính
  Nhấn giữ nút BOOT( nút tròn màu đen ở giữa mạch) rồi kết nối với máy tính

## Slide 15
Arduino và MakerBot BANHMI

## Slide 16
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Cài đặt MakerBot BANHMI với Arduino
Arduino IDE
  Arduino là một nền tảng mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng các dự án điện tử. Arduino bảng mạch Arduino và Arduino IDE
  Arduino IDE (Arduino Integrated Development Environment) là một trình soạn thảo và biên dịch chương trình để nạp cho mạch Arduino
  Mạch Makerbot sẽ sử dụng trình biên dịch và bộ thư viện của arduino

## Slide 17
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Cài đặt MakerBot BANHMI với Arduino
Cài Đặt ESP32 Arduino
  Mở Arduino IDE>File>Preferences
  Tại phần Additional Board Manager URLs:
  https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
  Chọn Tool > Board > Boards Manager
  Tìm kiếm với từ khóa “esp32” , trong danh sách kết quả chọn “ESP32 by Espressif Systems” và nhấn Install

## Slide 18
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Cài đặt MakerBot BANHMI với Arduino
Platform IO

## Slide 19
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Lập trình MakerBot BANHMI với Arduino

## Slide 20
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Điều khiển động cơ Servo và DC
  Sử dụng thư viện Adafruit PCA9685:
  Link tải thư viện: https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library
  http://adafruit.github.io/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library/html/class_adafruit___p_w_m_servo_driver.html
  Ví dụ mẫu điều khiển servo File->examples->Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library>servo
  Ví dụ PWM: File->examples->Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library->PWMtest
  Tài liệu tham khảo PWM: http://arduino.vn/reference/xung-pwm

## Slide 21
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Điều khiển động cơ Servo và DC
Khai báo thư viện
#include <Wire.h> //thư viện I2c của Arduino, do PCA9685 sử dụng chuẩn giao tiếp i2c nên thư viện này bắt buộc phải khai báo #include <Adafruit_PWMServoDriver.h> // thư viện PCA9685
Khởi tạo clas của thư viện với địa chỉ gốc
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
Hoặc khởi tạo với địa chỉ tùy biến, kết nối nhiều mạch
Adafruit_PWMServoDriver pwm1 = Adafruit_PWMServoDriver(0x70); Adafruit_PWMServoDriver pwm2 = Adafruit_PWMServoDriver(0x71);

## Slide 22
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Điều khiển động cơ Servo và DC
Khởi tạo trong hàm setup
pwm.begin(); //khởi tạo PCA9685
pwm.setOscillatorFrequency(27000000); // cài đặt tần số giao động pwm.setPWMFreq(50);// cài đặt tần số PWM //tần số PWM được cài đặt từ 24-1600 HZ, tần số này được cài đặt tùy thuộc vào nhu cầu xử dụng
Để điều khiển được cả servo và động cơ DC cùng nhau, tần số PWM điều khiển được cài đặt trong khoảng50-60Hz Khởi tạo trong hàm setup
Wire.setClock(400000); // cài đặt tốc độ giao tiếp i2c ở tốc độ cao nhất(400 Mhz) , hàm này có thể bỏ qua nếu gặp lỗi hoặc không có nhu cầu tử dụng I2c tốc độ cao

## Slide 23
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Điều khiển động cơ Servo và DC
Cấu trúc Hàm băm xung PWM
Tên class | Đối tượng | Tham số |  | 
pwm | setPWM | Kênh PWM số | Tọa độ bật (0-4096) | Tọa độ tắt (0-4096)
pwm.setPWM(kênh PWM, tọa độ bật, tọa độ tắt); |  |  |  | 

## Slide 24
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Điều khiển động cơ Servo và DC
Cấu trúc Hàm băm xung PWM
pwm.setPWM(kênh PWM,toa độ bật, toa độ tắt);
//kênh PWM, kênh đầu ra có thế xem hình ở đầu slide và điền vào số kênh muốn điều khiển trong khoảng 0-15
//toa độ trị bật, tọa đổ điểm bắt đầu nâng mức logic lên cao 0-4095 (2^12)
//giá trị bật quyết định tốc độ của động cơ (duty cycle), toa độ trị bắt, tọa đổ điểm kết thúc hạ nâng mức logic xuống thấp

## Slide 25
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Điều khiển động cơ Servo và DC
Cấu trúc Hàm băm xung PWM
Ví dụ so sánh với hàm analogWrite()
pwm.setPWM(13 ,0, 255); // chọn chân số 13, giá trị pwm 255
tương đương
analogWrite(13 , 255)
Hoặc
pwm.setPWM(13 ,0, 0); // chọn chân số 13, giá trị pwm 0
tương đương
analogWrite(13 , 0)

## Slide 26
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Điều khiển động cơ Servo và DC
Điều khiển động cơ DC
pwm.setPWM(chan2, 0, val);
pwm.setPWM(chan1, 4096, 0); //makerbot Sử dụng 2 kênh của PCA9685 , để điều khiển động cơ qua 1 chân luôn ở trạng thái tắt

## Slide 27
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Điều khiển động cơ Servo và DC
Điều khiển động cơ DC
Ví dụ: điều khiển động cơ số 1 tốc độ quay 50%, chiều quay thuận
pwm.setPWM(8, 0, 2048); //chân số 8 set chiều dương là PWM 50%
pwm.setPWM(9, 0, 0); //chân số 9 set chiều âm
//điều khiển kênh 8 và 9 của động cơ 1, tốc độ 50% = 4096/2
Ví dụ: điều khiển động cơ số 1 tốc độ quay 75%, chiều quay ngịch
pwm.setPWM(8, 0, 0); //chân số 8 set chiều âm
pwm.setPWM(9, 0, 2730); //chân số 9 set chiều dương là PWM 75%
//điều khiển kênh 8 và 9 của động cơ 1, tốc độ 75% = 4096/1.5

## Slide 28
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Điều khiển động cơ Servo và DC
Điều khiển Servo
Để điều khiển động cơ servo chúng ta sử dụng xung PWM ở tần số 50Hz
Cách điều khiển góc (đối với Servo 180 ) dựa theo độ rộng xung bật như hình bên
Đối với Servo 360 ta không điều khiển được góc mà chỉ điều khiển được tốc độ quay và chiều quay dựa vào độ rộng xung bật tương tự như servo 180

## Slide 29
Bắt đầu với MakerBot BANHMI
Điều khiển động cơ Servo và DC
Điều khiển Servo
Điều khiển sử dụng hàm băm xung PWM
- Tính độ giá trị PWM dựa theo thời gian
ví dụ ở góc 180 độ
pwm_val = T_on/(Ts/4096) = 2/(20/4096) = 409.6
Vậy để set góc 180 độ ta cần sử dụng:
pwm.setPWM(5, 0, 410); // chọn kênh servo số 5
Điều khiển sử dụng hàm set thời gian
Đưa vào giá trị thời gian chính xác ở đơn vị micro giây
pwm.writeMicroseconds(kênh PWM, microsec);
//Microsec, thời gian xung ở mức cao trong 1 chu kì( trạng thái bật)
Ví dụ set góc 180 độ:
  pwm.writeMicroseconds(5, 2000); // chọn kênh servo số 5

## Slide 30
Tay điều khiển PS2
Tay điều khiển PS2 không dây
  Sử dụng thư viện tay cầm PS2:
  Link tải thư viện: https://github.com/makerhanoi/Arduino-PS2X-ESP32-Makerbot
  Ví dụ mẫu File->examples->Arduino-PS2X-ESP32-Makerbot>PS2X_Example_VIA_Makerbot_ESP32

## Slide 31
Tay điều khiển
Sơ đồ kết nối tay điều khiển PS2
Lưu ý có 2 chân ta không sử dụng là chân số 3 (Rumble motor) và chân số 7 (Acknowledge)

## Slide 32
Tay điều khiển
Lập trình tay điều khiển PS2
Bản đồ nút bấm tay điều khiển PS2

## Slide 33
Tay điều khiển
Lập trình tay điều khiển PS2
Bản đồ nút bấm tay điều khiển PS2

## Slide 34
Tay điều khiển
Lập trình tay điều khiển PS2
Bắt đầu với ví dụ đọc các nút bẩm gửi từ tay cầm (PS2X_Example_VIA_Makerbot_ESP32)
Khai báo thư viện cho tay cầm:
#include <PS2X_lib.h> // Khai báo thư viện
Định nghĩa các chân điều khiển
#define PS2_DAT 12 // MISO
#define PS2_CMD 13 // MOSI
#define PS2_SEL 15 // SS
#define PS2_CLK 14 // SLK
Khởi tạo class của thư viện
PS2X ps2x; // khởi tạo class PS2x

## Slide 35
Tay điều khiển
Lập trình tay điều khiển PS2
Bắt đầu với ví dụ đọc các nút bẩm gửi từ tay cầm (PS2X_Example_VIA_Makerbot_ESP32)
Bắt đầu kết nối trong hàm setup()
Khởi tạo Serial monitor với tốc độ 115200
Serial.begin(115200);
Kêt nối với tay cầm bằng hàm ps2x.config_gamepad, thử kết nối lại trong vòng 10 lần nếu quá 10 lần không kết nối được với tay cầm thì sẽ dừng lại
int error = -1;
for (int i = 0; i < 10; i++) // thử kết nối với tay cầm ps2 trong 10 lần
{
  delay(1000); // đợi 1 giây
  // cài đặt chân và các chế độ: GamePad
  error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, pressures, rumble);
  Serial.print(".");
if(!error) //kiểm tra nếu tay cầm đã kết nối thành công
break; // thoát khỏi vòng lặp
}

## Slide 36
Tay điều khiển
Lập trình tay điều khiển PS2
Bắt đầu với ví dụ đọc các nút bẩm gửi từ tay cầm (PS2X_Example_VIA_Makerbot_ESP32)
Đọc tay điều khiển trong hàm hàm loop()
Cập nhật các giá trị của tay điều khiển
ps2x.read_gamepad(false, false); // gọi hàm để đọc tay điều khiển
Đọc nút bấm với nhiểu cách khác nhau, đọc theo kiểu digital, True khi nhấn, False khi không bám:
// các trả về giá trị TRUE (1) khi nút được giữ
if (ps2x.Button(PSB_START)) // nếu nút Start được giữ, in ra Serial monitor Serial.println("Start is being held");
Đọc nút bẩm theo kiểu Analog, lấy giá trị độ lớn, ấn mạnh hay nhẹ:
if (ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) // tương tự như trên kiểm tra nút Lên (PAD UP)
{
Serial.print("Up held this hard: ");
Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC); // đọc giá trị analog ở nút
này, xem nút này được bấm mạnh hay nhẹ
}

## Slide 37
Tay điều khiển
Lập trình tay điều khiển PS2
Bắt đầu với ví dụ đọc các nút bẩm gửi từ tay cầm (PS2X_Example_VIA_Makerbot_ESP32)
Đọc nút bấm theo sự thay đổi trạng thái (bật, bật hoặc tắt, tắt)
if (ps2x.ButtonPressed(PSB_CIRCLE)) // Trả về giá trị TRUE khi nút được ấn (từ tắt sang bật)
Serial.println("○ just pressed");
if (ps2x.NewButtonState(PSB_CROSS)) // Trả về giá trị TRUE khi nút được thay đổi trạng thái (bật sang tắt, hoặc tắt sang bật)
Serial.println("× just changed");
if (ps2x.ButtonReleased(PSB_SQUARE)) // Trả về giá trị TRUE khi nút được thả ra (từ bật sang tắt)
Serial.println("□ just released");
Đọc nhiều nút bấm theo sự thay đổi trạng thái
if (ps2x.NewButtonState()) { // Trả về giá trị TRUE khi nút được thay đổi
trạng thái (bật sang tắt, hoặc tắt sang bật)
if (ps2x.Button(PSB_L3)) Serial.println("L3 pressed");
if (ps2x.Button(PSB_R3)) Serial.println("R3 pressed");
if (ps2x.Button(PSB_L2)) Serial.println("L2 pressed");
}

## Slide 38
Tay điều khiển
Lập trình tay điều khiển PS2
Bắt đầu với ví dụ đọc các nút bẩm gửi từ tay cầm (PS2X_Example_VIA_Makerbot_ESP32)
Đọc giá trị joystick
Serial.print("Stick Values:");
Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LY)); // đọc trục Y của joystick bên trái.
Serial.print(","); Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LX), DEC); Serial.print(","); Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC); Serial.print(","); Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC); }

## Slide 39
Tay điều khiển
Lập trình tay điều khiển PS2

## Slide 40
QUIZZ time !!!

## Slide 41
QUIZZ time !!!
Bài tập thực hành
  Sử dụng Tinkercad circuit hãy viết 1 chương trình sử dụng Arduino uno mô phỏng sao cho in ra Serial monitor dòng chữ sau :
  “ hello Via \n “ in ra lúc bắt đầu và xuất hiện lại sau mỗi 3 giây
  “ VRC 2022\n” in ra lúc bắt đầu và xuất hiện lại sau mỗi 2 giây
  Ví dụ :
  00:00 Hello VIA
  VRC2022
  …………………
  00:02 VRC2022
  00:03 Hello VIA
  --------------
  00:04 VRC2022
  00:06 Hello VIA